## Slide 1: Архитектурные принципы фон Неймана
Паначёв Максим Александрович / ассистент кафедры вычислительной математики ИМКН /
Солодушкин Святослав Игоревич / к. ф.-м. н., доцент кафедры вычислительной математики ИМКН) /

## Slide 2: Архитектура фон Неймана
Архитектура фон Неймана (англ. von Neumann architecture) — широко известный принцип совместного хранения программ и данных в памяти компьютера.

## Slide 3: Архитектура фон Неймана
В 30-х годах правительство США поручило Гарвардскому и Принстонскому университетам разработать архитектуру ЭВМ для военно-морской артиллерии.
Победила разработка Принстонского университета, более известная как архитектура фон Неймана.

## Slide 4: Принципы фон Неймана
В 1946 году трое учёных — Артур Бёркс, Герман Голдстайн и Джон фон Нейман — опубликовали статью «Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument».
В статье обосновывалось использование двоичной системы для представления данных в ЭВМ, выдвигалась идея использования общей памяти для программы и данных.
Имя фон Неймана было достаточно широко известно в науке того времени, что отодвинуло на второй план его соавторов, и данные идеи получили название «принципы фон Неймана».

## Slide 5: Принципы фон Неймана
Принцип №1: принцип двоичного кодирования.
Для представления данных и команд используется двоичная система счисления.
Байт – 8 бит, в байте может храниться 256 «символов».
Машинное слово – 2 байта.
Двойное слово – 4 байта, как правило используется для хранения целых чисел.

## Slide 6: Принципы фон Неймана
Принцип №2: принцип однородности памяти.
Команды и данные:
  хранятся в одной памяти;
  кодируются в одной и той же системе счисления.
Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

## Slide 7: Принципы фон Неймана
Принцип №3: Принцип адресуемости памяти.
  Память состоит из пронумерованных ячеек.
  Процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

## Slide 8: Принципы фон Неймана
Принцип №4: Принцип программного управления.
Все команды располагаются в памяти и выполняются процессором последовательно: одна после завершения другой.
Цикл выполнения выглядит следующим образом:
  выборка команды из памяти;
  Декодирование (распознавание) команды;
  исполнение.

## Slide 9: Архитектура процессора
Традиционная архитектура процессора развивалась по принципу объединения часто используемых последовательностей элементарных машинных команд в одну операцию.
В результате сформировался набор команд, состоящий как из простых машинных команд, так и из набора более сложных операций, объединяющих в одной машинной команде операции чтения/записи данных и арифметические действия над данными (синус, логарифм, векторное произведение).
В конце концов количество сложных операций в несколько раз превысило количество элементарных машинных команд.
Подобная архитектура получило название CISC (Complex Instruction Set Computing - вычислитель с полным набором инструкций).

## Slide 10: Архитектура процессора
Позже была разработана новая RISC-архитектура с сокращенным набором машинных команд.
RISC – Reduced Instruction Set Computer – вычислитель с сокращенным набором инструкций).
В набор команд RISC-архитектуры вошли только основные элементарные операции.

## Slide 11: Архитектура процессора
Основными преимуществами RISC-архитектуры является наличие следующих свойств:
Большое число внутренних регистров (индивидуальных ячеек памяти процессора).
Универсальный формат всех операций.
Равное время выполнения всех машинных команд.

## Slide 12: Архитектура процессора
Современные процессоры устроены по принципу матрёшки:
  каждое ядро процессора построено по принципам CISC-архитектуры;
  все операции, транслируются набор RISC-команд и исполняются RISC-модулем ядра.

## Slide 13: Контрольные вопросы
Как выглядит программа в памяти компьютера, построенного согласно архитектурным принципам Джона фон Неймана?
  данные и код программы располагаются в единой области памяти; процессор не знает, где лежат данные, а где – код.
  данные и код программы разделены, однако процессор не знает, где лежат данные, а где – код;
  данные и код программы располагаются в единой области памяти; процессор может определить тип содержимого любой ячейки памяти.
Как называется архитектура процессора, который умеет выполнять только команды: «+», «-», «*», «/», «поменять две ячейки памяти местами», «переместиться к заданной ячейки памяти»?
  MISC
  RISC
  CISC
  Архитектура фон Неймана
Как называется архитектура процессора, который умеет выполнять множество операций, в том числе: «+», «-», «*», «sin(x)», «n!», «log(x)»?
  MISC
  RISC
  CISC
  Архитектура фон Неймана